## Slide 1: Non-functional requirements
D-Soil Model
BM - Macrostabiliteit

## Slide 2: Architectuur / data workshop (1/4)
Requirement | Workshop
PSA3: Uitgangspunt bij de applicatiearchitectuur moet zijn dat de software in de productieomgeving geen licentiekosten kent en de implementatie bij RWS (en mogelijk andere organisaties) op basis van Citrix of SCCM moet plaats vinden | Architectuur
R7: Sluit aan op andere producten van WTI | Data
TOP7: Software moet uitbreidbaar zijn voor andere processen: ontwerpen (in OI2018), beleidsstudies (vanaf 2017 of 2018?), voor beheer van de rivier (vanaf 2017). Consistentie tussen de software voor de verschillende processen is een eis. Toetsen (deze casus), Ontwerpen (vanaf 2018), tot 2017 is de software van WTI2011 geldig, Beheer en onderhoud waterkeringen, Duiding bij crisis (duiding van de voorspelde data) | Architectuur

## Slide 3: Architectuur / data workshop (2/4)
Requirement | Workshop
U124: De WTI Software moet robuust zijn voor kleine variaties in de invoer. Onder 'robuust' wordt verstaan: nooit een software crash. Dus: ofwel een melding dat invoer onjuist is, ofwel een melding dat een som niet convergeert, ofwel een antwoord retourneert. | Architectuur
U125: Zodra een software component in een van de afzonderlijke lagen wordt gedeeld tussen twee of meer applicaties moet deze component in een bibliotheek worden ondergebracht. Met uitzondering van DeltaShell Light | Architectuur
U126: De componenten in de schil, de UI laag, de IO laag en de onderliggende bibliotheken zijn uitsluitend gebaseerd op C#. De ondersteuning voor deze breed toegepaste taal is optimaal voor MS-Windows systemen, met de mogelijkheid om (via de mono compiler) ook naar Linux te poorten. | Architectuur

## Slide 4: Architectuur / data workshop (3/4)
Requirement | Workshop
U127: De rekenbibliotheken hebben hun entry point in C#, maar zijn mogelijk in Fortran geïmplementeerd (dus niet verplicht). De rekenroutines zijn daardoor eenvoudig vanuit C# aan te roepen en vanuit Fortran zal dit gebeuren met een C++-tussenlaag. | Architectuur
U128: De componenten in bibliotheken mogen componenten uit andere bibliotheken aanroepen, zolang dit in een hiërarchische aanroepstructuur gebeurt. | Architectuur
U13: Vanuit alle lopende programma’s rondom toetsen, ontwerpen, programmeren verbeterprojecten en actieve zorgplicht wordt gewerkt aan standaard uitwisselingsformaten voor het uitwisselen van informatie. Daarbij wordt conform de open standaard AQUO gewerkt, zodat wordt toegewerkt naar één standaard voor het uitwisselen van gegevens voor alle lopende processen. Ook het WTI 2017 instrumentarium gebruikt de open AQUO standaard zodat de data die straks voor WTI wordt verzameld herleidbaar is en in andere processen kan worden gebruikt. | Data
U132: De IO laag sluit altijd aan op een intern bestand voor opslag van de invoer- en (tussen)resultaten. Voor relatief kleine hoeveelheden data is dit bij voorkeur een XML bestand, met een rechtstreekse binding op de datastructuur van de IO laag. Voor grotere hoeveelheden data ligt een geoptimaliseerde database voor de hand. De IO laag kan eventueel ook meerdere alternatieve bestandsformaten ondersteunen. | Architectuur

## Slide 5: Architectuur / data workshop (4/4)
Requirement | Workshop
U134: De UI en onderliggende bibliotheken en functies moeten wel zijn voorbereid op later configureerbare meertaligheid, door middel van bestanden. Dit geldt ook voor de feedback functies | Architectuur
U141: De applicaties sluiten waar mogelijk aan op standaard databronnen zoals DINO. Daarin komt naar verwachting steeds meer ondergronddata beschikbaar in het kader van de wet “Basis Registratie Ondergrond” (BRO) | Data
U152: Het versiebeheersysteem wordt standaard gebruikt voor zowel de code, als ook de bijbehorende testen, systeemdocumentatie en gebruikersdocumentatie. | Architectuur
U153: Binnen het versiebeheersysteem bestaat per bibliotheek en per applicatie naast de product-versie ook een ontwikkelversie, voor zowel de software als voor de bijbehorende systeemdocumentatie. In de productversie worden alleen foutverbeteringen aangebracht. In de ontwikkelversie (met vertakkingen voor los te testen deelontwikkelingen) wordt aangepaste of nieuwe functionaliteit of aanpassing op nieuwe technologie ingebracht. Geschikt gebleken modellen en methoden worden uiteindelijk opgenomen in de productversie voor de volgende toetsronde | Architectuur
U25: Bouwstenen uit het basisinstrumentarium zijn generiek en kunnen in principe ook in andere beleids- en beheersprocessen worden gebruikt. Ook kunnen onderdelen worden gebruikt voor het toetsen van regionale en d keringen | Architectuur

## Slide 6: Overige REQ’s
Requirement | Oplevering | Verbetering
nieuw: uitkomsten moeten herleidbaar zijn tot de geschematiseerde gegevens, geschematiseerde gegevens moeten herleidbaar zijn tot brongegevens. (dit is een verdere detaillering van eis TOI15) | - Naamgeving bestand via namen in log - Log: handmatig opslaan | - Naamvoorstel en/of als meta data opslaan - Log automatisch opslaan
Nieuw -TAB1: er moet een installatietest inclusief een testdataset worden meegeleverd met de applicatie, zodat technisch beheerders na installatie eenvoudig kunnen controleren of de applicatie werkt. | - Beschreven in installatiehandleiding (H5) | - n.v.t.

## Slide 7: Overige REQ’s
Requirement | Oplevering | Verbetering
Beheer1 Na een crash van de applicaties mogen de gegevens niet inconsistent zijn. |  | 
NFR 14 Consistency between the input data and the output data must be guaranteed. (must have) |  | 
HR.Q13 Consistency between the input data and the output data must be guaranteed. On the other hand a user must be allowed to remove output data from databases without removing the input data. |  | 

## Slide 8: Overige REQ’s
Requirement | Oplevering | Verbetering
TOI15: Het dient mogelijk te zijn om de toetsing in afzonderlijke delen (toetssporen, secties, kunstwerken) op te delen ten behoeve van de efficiëntie van de uitvoering van een toetsronde. | DSM:Met behulp van filters geïmplementeerd in software BM: n.v.t. | n.v.t.
TOP10: De gebruiker kan bepalen waar de gegevens worden neergezet. | Invoer en uitvoer volgens Microsoft Windows. M.u.v. voorbeelddata (wel verplaatsbaar) | n.v.t.

## Slide 9: Overige REQ’s
Requirement | Oplevering | Verbetering
Topuitgangspunten: Het WTI is een instrumentarium waarmee men in alle gevallen tot een oordeel kan komen. Geen oordeel is geen uitkomst van de toets. | DSM: nvt BM: is enkele som, nog geen toetsoordeel | nvt
U129: Alle componenten binnen een bibliotheek moeten foutcodes retourneren met een gestandaardiseerde (nog nader vast te stellen) betekenis of gebruiken excepties om fouten door te geven. | BM: foutmeldingen van de kernel worden doorgegeven | nvt

## Slide 10: Overige REQ’s
Requirement | Oplevering | Verbetering
U130: De gebruikte feedback functies (functies die gedetailleerde melding geven van voortgang, waarschuwingen en fouten) moeten een identieke (nog nader vast te stellen) interface hebben voor alle componenten in het raamwerk. De feedbackfuncties worden gedefinieerd in de UI laag, en vervolgens toegankelijk gemaakt aan de software in de andere lagen en in de bibliotheken. Dit betekent dat de visuele verschijningsvorm kan verschillen per applicatie. | DSB:log BM: log Inzicht in voortgang ontbreekt | BM:Voortgangsbalk (NB functie ontbreekt in kernel)
U131: Om de bibliotheken te kunnen testen levert elke bibliotheek testsoftware mee in de vorm van unit tests | Zie technische documentatie en testcoverage in test rapport | 

## Slide 11: Overige REQ’s
Requirement | Oplevering | Verbetering
U139: Elke applicatie moet de mogelijkheid geven om invoer- en uitvoer ten dele per tabel te exporteren naar - en/of te importeren van - CSV bestanden. Daarnaast kan een invoer in Excel mogelijk zijn | DSM: demo BM: eerstvolgende release | 
U158: Voor elke WTI applicatie moet worden aangetoond dat de netwerkinstallatie ook werkt binnen een Citrix omgeving | Zie acceptatietest | 

## Slide 12: Verbeteringen
REQ | Bevinding | Categorie
U130 | Inzicht voortgang ontbreekt | 
nieuw: uitkomsten moeten herleidbaar zijn tot de geschematiseerde gegevens, geschematiseerde gegevens moeten herleidbaar zijn tot brongegevens. (dit is een verdere detaillering van eis TOI15) | - Naamgeving bestand via namen in log - Log: handmatig opslaan |